## Slide 1
Normas de seguridad para manejo de montacargas

## Slide 2
Todos los operarios deben estar debidamente autorizados y poseer su pase de conducción
Revise siempre su montacargas al iniciar su trabajo y verifique que el pito , los frenos, luces, llantas, dirección y todos los mecanismos de manejo, se encuentren en buen estado. Si observa algo anormal informe inmediatamente a su superior.
No transporte pasajeros en el montacargas o en los mecanismos de levante, salvo que obtenga autorización y la debida instrucción.
Al acercarse a vehículos o equipos en movimiento, disminuya la velocidad; accione el pito, y manténgase siempre sobre el lado que menos riesgo ofrezca para las demás personas.

## Slide 3
Respete siempre las señales de tránsito internas o externas, ellas son para su seguridad y la de los demás.
Al arrancar, mire siempre atrás y adelante, si está libre el camino, hágalo en forma moderada; maneje despacio y atento a su trabajo.
Esté alerta a la aparición repentina de peatones u otros montacargas. En la salida o en la entrada en calles escondidas, mire siempre y mantenga una buena visibilidad. No se distraiga.
Esté consciente de las limitaciones de altura y ancho de la carga que transporta y recuerde que en zonas mojadas o resbaladizas debe disminuir la velocidad.

## Slide 4
Pasar sobre objetos sueltos o regados en el piso, puede ser causa de accidentes, avise a los supervisores si encuentra estas anomalías
Informe todo accidente por mínimo que sea, haya o no heridos; y asegúrese que el montacargas funcione correctamente.
Si no conoce el funcionamiento de los controles o mecanismos del montacargas, “no trate de manejarlo hasta no tener pleno conocimiento.
El transporte de la carga debe hacerse con las cuchillas en la parte baja. No pase por debajo de carga o cuchillas elevadas, ni permita que otros lo hagan.
Al entrar a cargar en vehículos verifique que estos estén debidamente cuñados.

## Slide 5
Antes de pasar sobre placas de puentes, asegúrese que soportarán el montacargas y el peso que transporta.
Bajo ninguna circunstancia debe agregarse contrapeso a un montacargas de horquillas, para aumentar o compensar la carga.
Al estacionar el montacargas, no deje encendido el motor, y si estaciona en rampas o pisos inclinados, no olvide colocar las cuñas.
Lleve siempre consigo los documentos de identidad (Cédula, Carnet de EPS, Carnet de ARP, pase de conducción).
Recuerde que la velocidad máxima es de 20 kms.

## Slide 6
Colocar las horquillas bien separadas y para lograr un equilibrio correcto monte las cargas uniformemente sobre las horquillas.
Las horquillas de las montacargas en movimiento estarán a 10-15 CMS del suelo; se evita que al virara se salga la carga y tendrá el máximo de visibilidad.
Colocar la carga contra el apoya cargas, con el mástil inclinado hacia atrás. Cuidado con las cargas sueltas sobre la plataforma.
Cuando la carga obstruya la vista del operador, éste debe marchar en reversa.
No levante nunca la carga cuando el montacargas está en un plazo inclinado.
Mantenga las manos y pies alejados del conjunto del mástil

## Slide 7
No maneje con las manos mojadas o engrasadas.
No levante la carga cuando el mástil este levantado hacia delante.
Guarde siempre su derecha cuando se este movilizando.
Marche siempre a una distancia segura de otros vehículos.
Disminuya la marcha al llegar a un cruce. Nunca pase a otros vehículos.
Toque el pito cuando dé vuelta en la esquina.
Las horquillas del montacargas estacionado debe estar siempre asentadas en el suelo, los cambios en neutro, el motor apagado y el freno de emergencia aplicado

## Slide 8
El operador no debe usar ropas sueltas u objetos que puedan ocasionar un accidente con las partes móviles del mástil.
Las puntas de las horquillas deben no deben golpear ningún objeto.