## Slide 1: HERRAMIENTAS DE MANEJO MANUAL
Autor: Pedro Antonio Farias
Descarga ofrecida por www.prevention-world.com

## Slide 2: MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
Contar con las herramientas adecuadas al trabajo.
Que exista un programa de mantención permanente.
Mantener un plan de recambio que permita dar de baja oportunamente herramientas con excesivo desgaste o por fallas insalvables.
Espacios adecuados para almacenar herramientas.
Capacitación del personal para el uso y conservación de herramientas.
Mantener sistemas de inspección periódica.

## Slide 3: CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS
Herramientas básicas.
Ej: Martillos de todos los tipos, etc.
Herramientas de medida.
Ej: Huinchas, compás, escuadra.
Herramientas para cortes grandes.
Ej: Serruchos, cepillos, etc.
Herramientas para cortes pequeños.
Ej: Cincel, formón, tijeras, etc.

## Slide 4: CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS
Herramientas para dar forma y terminar. Ej: Limas, raspadores, lijas manuales,
Herramientas para perforar.
Ej: Taladro, punzones, barrenos, etc.
Herramientas para fijación. Ej: Tornillo de banco, prensa de sujeción, Varios.
Ej: Palas, picotas, etc.

## Slide 5: CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ENERGÍA QUE LAS MUEVE
Herramientas de mano.
Herramientas eléctricas.
Herramientas neumáticas.
Herramientas de impacto.

## Slide 6: HERRAMIENTAS DE MANO
Golpes en las manos.
Pequeñas cortadas al trabajador.
Muerte por caída de herramientas desde altura.
Riesgos

## Slide 7: HERRAMIENTAS DE MANO
Herramientas defectuosas.
Uso de herramientas inadecuadas para la tarea.
Uso incorrecto de la herramienta.
Manutención deficiente
Fuentes principales de accidentes

## Slide 8: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos sueltos o poco seguros.
Mangos astillados o ásperos.
Cabezas saltadas o rotas.
Ganchos abiertos o rotos.
Emplearlos como palancas o llaves.
Sujetar el mango muy cerca de la cabeza.
Emplear el pomo del mango para golpear.
Martillos, macetas,
combos, hazuelas.
Causas de accidentes

## Slide 9: HERRAMIENTAS DE MANO
Deformados, mangos de forma inadecuada.
Mandíbulas gastadas o sueltas.
Filo de la parte cortante mellado.
Usar alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos.
Hojas mal colocadas o torcidas.
Usarlos para golpear.
Alicate, tenaza,
caimán
Causas de accidentes

## Slide 10: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos sueltos, partidos o ásperos.
Dientes desafilados o maltratados.
Cortar con demasiada velocidad.
Trabajar con solo una parte de la hoja.
Sierras, serruchos.
Causas de accidentes

## Slide 11: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos sueltos, astillados o ásperos.
Desafilados o mal afilados.
Usarlos como palancas o martillos.
Tratar de hundir demasiado la herramienta.
Usar picota en vez de chuzo para golpear piedras o material duro.
Picota, pala,
chuzos, diablos.
Causas de accidentes

## Slide 12: HERRAMIENTAS DE MANO
Bocas o dientes gastados, deformados o con grietas.
Sin fin desgastado o con hilo quebrado.
Usarla como martillo o palanca.
Empujar en vez de tirar la llave.
Emplear una llave de tipo o tamaño no apropiado.
Llaves, dados
Causas de accidentes

## Slide 13: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos sueltos o partidos.
Hojas mal afiladas, melladas o torcidas.
Mal templados, vástagos torcidos.
Usarlos como palanca, cincel, botador,sacabocados, etc.
Usar destornilladores que no correspondan al tamaño y tipo del tornillo.
Destornilladores
Causas de accidentes

## Slide 14: HERRAMIENTAS DE MANO
Cabezas astilladas, saltadas o con rebordes.
Vástago demasiado cortos para un manejo seguro.
Filos rotos o saltados.
Usarlas como palancas.
Tratar de hacer un corte demasiado profundo.
Cincelar hacia adentro o hacia otras personas.
Puntos, cinceles.
Causas de accidentes

## Slide 15: HERRAMIENTAS DE MANO
Sin mangos.
Puntas quebradas., gastadas o engrasadas.
Usarlas como palanca, martillo, destornillador, etc.
Golpearlas o limar en forma incorrecta, especialmente en maquinas en movimiento.
Usarla para cortar material.
Limas, escofinas
Causas de accidentes

## Slide 16: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos desastillados, rotos o mal soldados.
Hojas curvadas, agrietadas o rotas.
Planas, llanas,
espátulas
Causas de accidentes

## Slide 17: HERRAMIENTAS DE MANO
Hojas desafiladas o melladas.
Mangos sueltos., partidos o demasiado cortos.
Carecer de vainas.
Usarlos como destornillador o palanca.
Tomarlos por la hoja.
Cortar hacia el cuerpo.
Cuchillo
Causas de accidentes

## Slide 18: HERRAMIENTAS DE MANO
Hojas desafiladas.
Mangos rotos o agrietados.
Usarlas para golpear.
Tratar de cortar laminas muy gruesas.
Usarlas como punzón.
Tijeras para
latas
Causas de accidentes

## Slide 19: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos desastillados o rotos.
Hojas desafiladas o rotas
Mecanismos de regulación inoperante.
No extraer clavos de la madera antes de trabajar sobre ella.
Probar el filo pasando el dedo por él.
Cepillo de
mano
Causas de accidentes

## Slide 20: HERRAMIENTAS DE MANO
Mangos desastillados, sueltos o rotos.
Vástagos torcidos., mal templados o demasiado cortos.
Filos mellados o agrietados.
Usarlos como palanca, martillo o destornillador.
Usarlos para cortar clavos o teniendo el material en la mano.
Formones
Causas de accidentes

## Slide 21: HERRAMIENTAS DE MANO
Uso por personal no calificado.
Operar el equipo donde existan materiales combustibles.
Usarlos con sopletes o mangueras en malas condiciones.
Golpear los cilindros.
No usar E.P.P.
Uso de gases inadecuados para el soplete.
Causas de accidentes
Sopletes

## Slide 22
Herramienta mal nivelada.
Manivela en malas condiciones.
Falta de protección para el operador.
Realizar la labor en recintos con poca ventilación.
No uso de elementos de protección.
Fraguas
Causas de accidentes
HERRAMIENTAS DE MANO

## Slide 23: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Herramientas defectuosas.
No uso de protección personal.
Uso incorrecto de la herramienta.
Manutención deficiente
Fuentes principales de accidentes

## Slide 24: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Variadas lesiones por Schock eléctrico, pudiendo llegar a producir la muerte.
Riesgos

## Slide 25: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Trabajar en lugares húmedos o en presencia de combustible.
Conductores con aislamiento gastada o con puntos desnudos.
Tirar el cable para desconectar la herramienta.
Conexiones sueltas o húmedas.
Enrollarse los cables en el cuerpo.
Mal aaislamientode cubiertas metálicas.
Intentar reparar la herramienta.
Riesgos eléctricos generales

## Slide 26: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
No usar elementos de protección.
Zona de trabajo desordenada o sucia.
Soldar en recintos cerrados o con mala ventilación.
Proveer de pantallas protectoras en lugares donde trabajen mas personas.
Soldar estanques de combustible.
Soldadura
monofasica
Causas de accidentes

## Slide 27: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Uso de disco incorrecto para la tarea.
Enchufes deteriorados o inexistentes.
Someter el disco a velocidades mayores a las recomendadas por el fabricante.
Montaje incorrecto del disco.
Fallas del casquete protector.
Esmeril angular
Causas de accidentes

## Slide 28: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Taladros
Causas de accidentes
Usar brocas de tipo inadecuado para la tarea.
Brocas mal afiladas.
Aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta.
Carcaza metálica mal aislada.
No contar con la cantidad y tipo de brocas necesarias.

## Slide 29: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Usar disco incorrecto para la tarea.
No usar el casquete protector de la herramienta.
Disco desafilado, agrietado o dañado.
Montaje incorrecto.
Falta de casquete protector.
No uso de elementos de protección.
Sierra circular
Causas de accidentes

## Slide 30: HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
Golpes por trepidación o basculación de mangueras.
Golpes en los pies por caída de herramienta en ellos.
No cerrar el aire y purgar la línea antes de cambiar accesorios o desconectar una manguera.
No uso de elementos de protección personal
Fuentes principales de accidentes

## Slide 31: HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
No usar elementos de protección.
Uso por personas no capacitadas.
Gatillo no detiene el equipo al soltarlo.
No contar con dispositivo que retenga la punta en su sitio.
Martillo
perforador.
Causas de accidentes

## Slide 32: HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
Dejar el puesto de trabajo sin desconectar la herramienta.
No proveer de elementos de protección.
No contar con dispositivos que detenga la herramienta al soltarla.
No apoyar la herramienta firmemente en la superficie del material a fijar.
Clavadoras
Causas de accidentes

## Slide 33: HERRAMIENTAS DE IMPACTO
Desconocimiento del operador del funcionamiento de la herramienta
Riesgos

## Slide 34: HERRAMIENTAS DE IMPACTO
Uso por personas no capacitadas.
Accionar la herramienta cargando con la mano la punta retráctil.
No capacitar al operador en el uso de la herramienta.
No proveer de elementos de protección.
Martillo
de disparo
Causas de accidentes