## Slide 1: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## Slide 2
Para controlar los factores de riesgo presentes en las empresas afiliadas a Suratep es necesario utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con los factores de riesgo existentes en la empresa o área a visitar.
A continuación les informamos algunos procedimientos que se deben seguir antes de visitar una empresa:

## Slide 3
Solicite información de los factores de riesgo existentes en las instalaciones de la empresa que va a visitar y los equipos de protección personal requeridos para ingresar a la planta.
Seleccione el equipo definido para cada factor de riesgo y tengalo disponible para su visita.

## Slide 4
Casco: Para prevenir caídas de objetos desde alturas.
Revise periódicamente la suspensión de su casco. Examínelo para verificar si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos. Reemplace su casco después de un impacto severo

## Slide 5
Gafas de seguridad: Para proteger contra proyección de partículas o líquidos.
Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Si están sucias o rayadas limitan su visión y pueden ocasionarle un accidente.

## Slide 6
Protección auditiva: para Ruido superior a 80 Db
Lávelos con agua tibia y jabón suave antes de colocárselos. Las manos deben estar muy limpias al momento de insertárselos. Cuando no los vaya a utilizar, guárdelos secos en un estuche. Deben reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente.

## Slide 7
Respirador para polvos o químicos: Para proteger irritaciones respiratorias
Cuando no utilice su respirador, guárdelo en una bolsa plástica bien cerrada de lo contrario se saturará con la contaminación dispersa en el ambiente.

## Slide 8
Calzado de seguridad: según el tipo de riesgo (metalmecánica, construcción, floricultor, alimentos, eléctrico).
Si sus botas están agujereadas o rotas, no las repare; solicite unas nuevas. Ninguna reparación que usted pueda realizar le dará una protección adecuada

## Slide 9
Inspeccione el equipo antes de colocárselo, verifique que no tenga averías, deterioros.
Realice limpieza a los elementos de protección personal después de utilizarlos.